#### Výzva na predkladanie ponúk

#### na dodávku 1 ks videokamery pre výrobu televízneho spravodajstva, vrátane príslušenstva

zákazka s nízkou hodnotou podľa  § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

##### Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: 	TV Poprad, s.r.o.

IČO: 	36 443 883

Sídlo: 	Podtatranská 149/7, 058 01 Poprad

Telefón: 	0903 483 531

E-mail: 	riaditel@tvpoprad.sk

Web: 	www.tvpoprad.sk

Kontaktná osoba:   Mgr. Róbert Merva

##### Predmet zákazky

Zákazka na dodanie tovaru - kúpa

##### Názov predmetu zákazky

Dodávka  1ks videokamery pre výrobu televízneho spravodajstva, vrátane príslušenstva

##### Rozdelenie predmetu zákazky na časti

Požaduje sa cena a dodávka celého predmetu zákazky, vrátane príslušenstva.

##### Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodávka 1ks videokamery pre výrobu televízneho spravodajstva, vrátane príslušenstva spĺňajúca nasledovné parametre:

Sensor:	- min. 3 x 1/2,8 „EXMOR“

Dimension:	- max. 20 x 25 x 50 cm (Š x V x D)

Weight:	- max. 2,5kg bare

Lens:	- include (min. 20x optical zoom) with servo/manual

Video rec.: 	- XAVC S HD: MPEG4-AVC/H264, 4:2:0 Long profile

- AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264

- AVCHD 2.0 format compatible

- DV

Media slot:	- 1x Memory Stick or SD/SDHC/SDXC compatible

- 1x SD/SDHC/SDXC

Audio in:	- 2x XLR-type 3-pin selectable line/mic/mic +48 V

Video out:	- 1x BNC type SD/HD/3G (Level-B)

- 1x HDMI - Type A

Viewfinder:	- OLED with large eyecup

Monitor:	- LCD min. dimens. 3,5“

Remote:	- include interface for remote / or interface over WiFi remote

Incl. access:	- 1x AC/DC power adapter

- 2x tripod for this camcorder (3-way fluid head with quick release plate and water-level / 360°panning / min. load cap. 4kg / min. heigh 170cm/ fix cross ground spreder for legs / soft bag)

- 2x waterproof cover for this camcorder

- 1x video carrying bag for this camcorder

- 1x Wireless portable microphone system  (camera montage reciever and body pack transmitter with clip-on lavalier microphone, frequency range /B: 626-668 MHz/, power requirements: AA battery / operation min. 6 h )

##### Miesto dodania predmetu zákazky

Sídlo spoločnosti TV Poprad, s.r.o., Podtatranská 149/7,058 01 Poprad

- Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Hlavný predmet 74.08.12.12.6

##### Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky

Predpokladané ukončenie najneskôr do 31.12.2016

##### Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky

Predmet zákazky bude financovať TV Poprad, s.r.o.  Obstarávateľ neposkytuje zálohy. Faktúra musí obsahovať náležitosti uvedené v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH.

##### Podmienky účasti a obsah ponuky

Identifikačné údaje uchádzača. Uchádzač musí mať oprávnenie na predmet zákazky, na ktorú predkladá ponuku a splní ju predložením dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky – postačuje kópia. Vyplnená príloha č. 1 výzvy – cena predmetu zákazky.

Uchádzač uvedie vo svojej ponuke cenu za dodanie 1ks videokamery pre výrobu televízneho spravodajstva, vrátane príslušenstva v zmysle vyššie uvedených požiadaviek a presne vyšpecifikuje technické parametre všetkých častí dodávky. Cenu uvedie za celkovú zákazku ako 1ks videokamery pre výrobu televízneho spravodajstva, vrátane príslušenstva, bez DPH a vrátane DPH. Do ceny 1ks videokamery pre výrobu televízneho spravodajstva, vrátane príslušenstva uchádzač zahrnie aj ich dopravu na miesto určenia.

##### Lehota  na predkladanie ponúk

Lehota na predkladanie ponúk – dátum: 11.11.2016 čas:  16:00 hod.

- Miesto a spôsob doručenia cenovej ponuky

Osobné doručenie – v pracovnej dobe TV Poprad, s.r.o.

Poštou – ako adresa obstarávateľskej organizácie uvedená v bode 1

Prostredníctvom elektronickej pošty – zaslať na e-mail: riaditel@tvpoprad.sk

Obálka cenovej ponuky pri osobnom alebo poštovom doručení musí obsahovať identifikáciu predkladateľa ponuky (obchodné meno a sídlo) a označenie -  CENOVÁ PONUKA:  kamera

##### Kritériá na hodnotenie ponúk

Cena predmetu zákazky vrátane DPH uvedená v prílohe č. 1 a technické parametre jej jednotlivých častí v pomere k celkovej cene. Do ceny uchádzač zahrnie aj ich dopravu na miesto určenia.

##### Lehota viazanosti ponúk

31.12.2016

##### Ďalšie informácie

Obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušenia zákazky.

##### Vyhradené právo účasti len záujemcom, ktorí majú štatút chránenej dielne alebo chráneného pracoviska?

neprichádza do úvahy

##### Použitie elektronickej aukcie

Nepoužije sa.

##### Zodpovedná osoba za verejné obstarávanie

Meno zodpovednej osoby:      Mgr. Róbert Merva, v.r.

Podpis zodpovednej osoby: .....................................................................................................................

Príloha č. 1

Návrh na plnenie kritéria

Uchádzač: 	........................................................................

........................................................................

........................................................................

IČO:	........................................................................

Cena zákazky za  dodávku 1 ks videokamery pre výrobu televízneho spravodajstva, vrátane príslušenstva

Technická špecifikácia predmetu zákazky:

Camcorder type: 	........................................................................

Tripod type:		........................................................................

| Názov kritéria Cena | Cena bez DPH | DPH 20% | Cena vrátane DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena za 1 ks videokamery pre výrobu televízneho spravodajstva, vrátane príslušenstva |  |  |  |

Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH upozorní na túto skutočnosť v tomto formulári!

Som ( ÁNO / NIE ) platcom DPH ( nehodiace sa preškrtnite)

V...................................dňa:.........................

Meno a priezvisko uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača:...........................................

...............................................................................

Podpis štatutárneho orgánu alebo

člena štatutárneho orgánu uchádzača